ООО «РАДИОАВТОМАТИКА»

Блок управления устройством плавного пуска УПП ТТХ-160-380-50-УХЛ4

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Брянск 2012 г

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	4

2	НАЗНАЧЕНИЕ	4

3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4

4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5

5	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5

6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6

7	МОНТАЖ	6

8	РАБОТА	7

9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8

10	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9

11	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9

12	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	9

ПРИЛОЖЕНИЕ А	10

# ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящий документ содержит сведения по использованию, настройке и техническому обслуживанию блока управления устройством плавного пуска УПП ТТХ-160-380-50-УХЛ4 (производства ЗАО «Электротекс»).

  - Персонал, осуществляющий использование, настройку и техническое обслуживание блока, обязан внимательно ознакомится с настоящим документом.

# НАЗНАЧЕНИЕ

  - Блок управления УПП является элементом автоматизированной системы управления водоснабжением.

  - Блок предназначен для управления устройством плавного пуска УПП ТТХ-160-380-50-УХЛ4 (производства ЗАО «Электротекс») по трёх-проводной линии связи (канал RS-485), в соответствии с описанием протокола (см. пункт 13 руководства по эксплуатации УПП ЮКЛС.435341.001 РЭ).

  - Блок осуществляет управление устройством плавного пуска по факту прихода служебных СМС сообщений с разрешённого номера телефона. При изменении параметров работы УПП, в частности при возникновении аварий, блок управления отсылает СМС уведомления на разрешенный номер телефона.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - Комплект поставки оборудования соответствует табл. 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок управления устройством плавного пуска УПП ТТХ-160-380-50-УХЛ4 (с интегрированным GSM модемом) | 1 |  |
| 2 | Антенна GSM mini SMA | 1 |  |
| 3 | Источник питания 12В/1000мА | 1 |  |
| 4 | Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 |  |
| 5 | Дюбель-гвоздь (для крепежа блока) | 4 |  |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Количество контролируемых УПП: 1

  - Размеры: 200 x 250 x 95 мм

  - Масса: не более 3 кг

  - Характеристики GSM модема:

- Тип: интегрированный

- Четыре диапазона частот: GSM 850/900/1800/1900 MHz

- Выходная мощность:

Class 4 (2 W) for EGSM850

Class 4 (2 W) for EGSM900

Class 1 (1 W) for GSM1800

Class 1 (1 W) for GSM1900

  - Питание контроллера:

- От сетевого адаптера 8…16 В.

- Потребление тока:

в режиме ожидания: <30 мА

в режиме связи: 330 мА

  - Интерфейсы:

- Клеммная колодка (3 х ЗНИ-4) для организации связи с УПП

- Аудио разъём для подключения микрофона

- Антенный разъем «mini SMA»

- Разъем для подключения сетевого адаптера питания

- Разъём для держателя СИМ карты

  - Индикация:

- Светодиодный индикатор состояния GSM связи

- Светодиодный индикатор наличия связи с УПП

- Светодиодный индикатор наличия связи с контролирующим

абонентом

- Светодиодный индикатор наличия неисправности

# УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Блок должен эксплуатироваться в помещении, которое удовлетворяет  следующим климатическим условиям:

- Температура воздуха - 10 С...+ 55 °С

- Влажность: до 95%

  - Не допускается прямое попадание на блок воды и снега.

  - Не допускается воздействие на контроллер паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.).

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Для работы блока необходимо подготовить сим-карту оператора мобильной связи, учитывая следующие особенности:

    - Удалённое оповещение о параметрах работы будет осуществляться с использованием сервиса СМС сообщений, поэтому следует выбрать тариф с минимальными затратами на данный сервис.

    - Следует убедиться в том, что сеть выбранного оператора сотовой связи уверенно покрывает зону, где будет установлен блок управления УПП.

    - Убедиться в том, что на выбранном тарифном плане активирована услуга «определитель телефонных номеров».

    - Убедится в том, что остатка средств на подготовленной СИМ карте хватает работы системы.

  - Для организации связи с контролирующим абонентом необходимо вписать в первую ячейку справочника на СИМ карте его телефонный номер в международном формате (например, +79008007060).

# МОНТАЖ

  - Поместить СИМ карту в держатель и установить её в соответствующий разъём блока управления УПП.

  - Снять лицевую панель блока управления.

  - Извлечь из корпуса пакет с дюбель-гвоздями и с их помощью надёжно закрепить блок на плоской поверхности.

  - Произвести подключение УПП по трёх-проводной линии RS-485 соблюдая назначение сигналов A, B, GND.

  - Подключить выносную антенну к блоку с помощью соответствующего разъема и поместить её максимально высоко. Основание антенны оснащено магнитом, что позволяет закрепить её на стальной поверхности.

  - Запитать сетевой адаптер питания, и дождаться перехода блока в дежурный режим (см. п. 8 настоящего руководства).

  - Закрепить лицевую панель блока управления УПП.

# РАБОТА

  - В течении 15 - 45 секунд после включения контроллера индикатор сети будет мигать с частотой 1 Гц. Это свидетельствует о том, что программа контроллера осуществляет регистрацию в сети GSM.

  - После успешной регистрации в сети индикатор начнет мигать с частотой - 1 раз в 3 секунды. В этот момент осуществляется запуск подпрограммы связи с УПП.

  - Подпрограмма связи с УПП осуществляет считывание телефонного номера контролирующего абонента из первой ячейки справочника на СИМ карте. Если указан не корректный номер, или существуют проблемы с инициализацией СИМ карты – об этом будет сигнализировать мигание красного светодиода.

  - На следующем этапе подпрограмма проверяет связь с УПП, отсылая ему соответствующий запрос по каналу RS-485. О наличии связи с УПП сигнализирует свечение левого зелёного диода.

  - Далее подпрограмма проверяет связь с контролирующим абонентом осуществляя звонок на его телефонный номер. При этом подпрограмма будет считать проверку связи успешной, если контролирующий абонент поднял трубку и через 1-5 сек., её положил. Об успешной проверке связи сигнализирует свечение правого зелёного диода.

  - После успешного выполнения предыдущих пунктов блок управления УПП переходит в дежурный режим работы. В дежурном режиме блок осуществляет:

    - Обработку входящих СМС сообщений и выполнение команд полученных от контролирующего абонента. Возможны следующие команды:

- «START»  - при получении команды блок осуществляет запуск УПП.

- «STOP» - при получении команды блок осуществляет остановку УПП.

- «STATE» - при получении данной команды блок отсылает текущее состояние УПП.

    - Передачу СМС сообщений контролирующему абоненту. СМС сообщения отсылаются в следующих случаях:

- При изменении параметров работы УПП (в том числе при возникновении аварий).

- При наличии входящего вызова от контролирующего абонента.

- При наличии входящего СМС сообщения с текстом «STATE».

Возможные тесты отправляемых СМС сообщений:

- «ON» / «ON A» - УПП работает или запускается. Наличие символа «A» в тексте СМС, свидетельствует об аварии устройства плавного пуска.

- «OFF» / «OFF A» - УПП остановлен или останавливается. Наличие символа «A» в тексте СМС, свидетельствует об аварии устройства плавного пуска.

- «UPP ne dostupen» - нет связи с УПП по каналу RS-485.

    - Обработку входящих вызовов. Если входящий звонок произведён с телефонного номера контролирующего абонента – блок отсылает СМС с текущим состоянием УПП.

    - Проверку связи с контролирующим абонентом с интервалом в 30 мин (см. п. 8.5).

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Периодически не реже одного раза в полгода, очищать устройство от пыли и грязи, а также проводить визуальный осмотр корпуса и подводимых проводных элементов. При обнаружении механических повреждений отключить питание и устранить повреждения.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок управления устройством плавного пуска УПП ТТХ-160-380-50-УХЛ4 порядковый номер _________ признан годным к эксплуатации, а также соответствует техническим характеристикам и комплекту поставки приведённым в настоящем документе.

Дата выпуска: 		"____"______________20___г.

Приемку произвел:	 _________________________

М.П. \ подпись \

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует выполнение оборудованием заявленных функций, а так же соответствие оборудования техническим характеристикам, приведенным в настоящем документе, при соблюдении потребителем условий технического обслуживания, монтажа и эксплуатации.

  - При отказе оборудования в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт неисправности. Неисправное изделие вместе с актом должно быть направлено предприятию-изготовителю или его официальному представителю для выявления причин неисправности. Если причиной неисправности является не соблюдение потребителем условий технического обслуживания, монтажа и эксплуатации – изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства, в противном случае осуществляется ремонт или замена устройства.

.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Изготовитель: ООО «РАДИОАВТОМАТИКА»

Адрес предприятия:  Россия, г. Брянск, ул. Майской стачки 6

Телефон/факс:    (4832) 51-34-20, (4832) 36-84-07

E-mail:  radioavt@bk.ru, сайт: http://www.radioavt.ru

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Описание основных компонентов блока управления УПП

# Text boxes

Разъём для подключения антенны

Держатель СИМ карты

Индикатор регистрации в сети GSM

Индикатор наличия связи с УПП

Индикатор ошибки инициализации СИМ карты

Индикатор наличия связи с контролирующим абонентом

Клеммная колодка (3xЗНИ-4) для подключения УПП (RS-485)